О происшествии с автомобильным краном

В текущем году в Республике Беларусь при эксплуатации грузоподъемных кранов произошло 16 чрезвычайных происшествий, в том числе 8 несчастных случаев, 2 из которых со смертельным исходом.

В целях предотвращения происшествий с грузоподъемными кранами направляем информацию для доведения ее владельцам кранов.

В д.Есипова Рудня Малоавтюковского с/с Калинковичского района Гомельской области 2 октября 2023 года при выполнении работ по сносу блокированного жилого дома с привлечением автомобильного крана (МАЗ5337-КС 3579), принадлежащего физическому лицу, произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Установлены нарушения требований Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №66 22 декабря 2018 года:

осуществлялась эксплуатация частным лицом автомобильного крана без регистрации грузоподъемного крана в Госпромнадзоре;

автомобильному крану не проведено техническое освидетельствование, техническое диагностирование, годовой контроль технического состояния;

отсутствуют записи в паспорте грузоподъемного крана, вахтенном журнале о допуске к эксплуатации грузоподъемного крана;

работы на объекте велись без решения на выполнение производства работ;

не назначены лица, ответственные за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии, лица, ответственные за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, прошедшие необходимую подготовку и проверку знаний в области промышленной безопасности;

работы на кране выполнял машинист крана (крановщик), не прошедший проверку знаний в области промышленной безопасности;

строповку грузов осуществляли работники, не прошедшие необходимую подготовку и проверку знаний в области промышленной безопасности;

на автомобильный грузоподъемный кран отсутствует паспорт;

работы велись при отсутствии проекта производства работ.